GOSt_TC_GkQ1_21_7-Segment

Wie können Buchstaben auf der 7-Segment-Anzeige dargestellt werden?

Arbeitsaufträge für die Schülerinnen und Schüler:

- Füllen Sie die Wertetabelle für die Segmente a bis g aus.

- Tragen Sie die entsprechenden Werte in die KV-Diagramme ein.

- Stellen Sie die Oder-Normalformen ( Q =  …. ) auf und vereinfachen Sie diese soweit möglich.

- Vergleichen Sie die Ergebnisse mit Ihrem Nachbarn und erörtern Sie Unterschiede in ihren Lösungen für die einzelnen Segmente.

- Zeichnen Sie die einzelnen Schaltungen bzw. eine Gesamtschaltung.

Weblinks:

http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/ (Simulationssoftware)

www.reichelt.de (Datenblätter)

Ansteuerung einer 7-Segment-Anzeige

Auf einer 7-Segment-Anzeige sollen nacheinander die Buchstaben F U S S B A L L erscheinen.

| Symbol | Eingänge | Segment |
| --- | --- | --- |
|  | C | B | A | a | b | c | d | e | f | g |
| F | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| U | 0 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| S | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| A | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| L | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

- Füllen Sie die Wertetabelle für die Segmente a bis g aus.

- Tragen Sie die entsprechenden Werte in die KV-Diagramme ein.

- Stellen Sie die Oder-Normalformen ( Q =  …. ) auf und vereinfachen Sie diese soweit möglich.

- Zeichnen Sie die einzelnen Schaltungen bzw. eine Gesamtschaltung.

Segment a	Segment b	Segment c

Qa =	Qb =	Qc =

Segment d	Segment e	Segment f

Qd =	Qe =	Qf =

Segment g

Qg =

# Text boxes

Kompetenzerwartungen:

Die Schülerinnen und Schüler (übergeordnete Methoden- und Handlungskompetenzen)

- entwickeln Lösungen und Lösungswege für technische Probleme (HK 2).

Hinweise zum Umgang mit diesem Material:

Die Unterrichtseinheit ist für eine Einzelstunde (45min.) konzipiert. Die Aufgaben können / sollen zum Teil auch als Partnerarbeit durchgeführt  werden.

Es werden folgende Arbeitsmittel benötigt:

- 7-Segment-Anzeigen

- Datenblatt zur 7-Segment-Anzeige

- (Simulationssoftware für Digitaltechnik)

Differenzierungsmöglichkeiten und individuelle Förderung:

- schneller arbeitende Schülerinnen und Schüler können die Schaltungen mit der entsprechenden Software simulieren.